## Slide 1: Организация памяти
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОЛОЧКИ

## Slide 2: Виртуальная память
Аппаратные аспекты виртуальной памяти

## Slide 3: Виртуальная память
Atlas - 1959 год, MIT
Разбитие на страницы
Динамическая трансляция логического адреса в физический
Подкачка страницы с диска (бит присутствия)

## Slide 4: Преимущества виртуальной памяти
Программа не ограничена объемом физической памяти.
Поскольку появляется возможность частичного помещения программы (процесса) в память и гибкого перераспределения памяти между программами, можно разместить в памяти больше программ, что увеличивает загрузку процессора и пропускную способность системы.
Объем ввода-вывода для выгрузки части программы на диск может быть меньше

## Slide 5: Преимущества виртуальной памяти
Неограниченность памяти
Инкапсуляция программ друг от друга и от ОС
Трансляция адреса производится аппаратно
Аппаратная поддержка генерации исключительных ситуаций

## Slide 6: Страничная в.п.
page, frame page - paging
Виртуальный адрес – (p,d)
Таблица страниц – бит присутствия, модификации
page fault – страничное нарушение (отказ)
Кэш

## Slide 7: Сегментно-страничная организация в.п.
При организации в.п. размер сегмента может превышать размер оперативной памяти
В ОС Linux, Windows в.п. = 4 ГБ

## Slide 8: Таблицы страниц
(p, d) – физический адрес страницы
Атрибуты страницы: бит модификации, защиты, присутствия, бит ссылки,..

## Slide 9: Таблицы страниц
Страницы по 4 КБ
Таблица состоит из 2^20 строк
32-разрядный адрес делится на 10-разрядное поле p1, p2 и 12 разрядное d
Notes: Наличие нескольких уровней, естественно, снижает производительность менеджера памяти. Несмотря на то что размеры таблиц на каждом уровне подобраны так, чтобы таблица помещалась целиком внутри одной страницы, обращение к каждому уровню – это отдельное обращение к памяти. Таким образом, трансляция адреса может потребовать нескольких обращений к памяти.
Количество уровней в таблице страниц зависит от конкретных особенностей архитектуры. Можно привести примеры реализации одноуровневого (DEC PDP-11), двухуровневого (Intel, DEC VAX), трехуровневого (Sun SPARC, DEC Alpha) пейджинга, а также пейджинга с заданным количеством уровней (Motorola). Функционирование RISC-процессора MIPS R2000 осуществляется вообще без таблицы страниц. Здесь поиск нужной страницы, если эта страница отсутствует в ассоциативной памяти, должна взять на себя ОС (так называемый zero level paging).

## Slide 10: Ассоциативная память
translation lookaside buffer – TLB – буфер поиска трансляции (кэш)
Запись таблицы – информация о виртуальной странице (атрибуты, кадр)
Hit ratio – число удачных поисков номера страницы или процент попаданий в кэш
Notes: Поиск номера кадра, соответствующего нужной странице, в многоуровневой таблице страниц требует нескольких обращений к основной памяти, поэтому занимает много времени. В некоторых случаях такая задержка недопустима. Проблема ускорения поиска решается на уровне архитектуры компьютера.
В соответствии со свойством локальности большинство программ в течение некоторого промежутка времени обращаются к небольшому количеству страниц, поэтому активно используется только небольшая часть таблицы страниц.
Так как ассоциативная память содержит только некоторые из записей таблицы страниц, каждая запись в TLB должна включать поле с номером виртуальной страницы. Память называется ассоциативной, потому что в ней происходит одновременное сравнение номера отображаемой виртуальной страницы с соответствующим полем во всех строках этой небольшой таблицы. Поэтому данный вид памяти достаточно дорого стоит. В строке, поле виртуальной страницы которой совпало с искомым значением, находится номер страничного кадра. Обычное число записей в TLB от 8 до 4096. Рост количества записей в ассоциативной памяти должен осуществляться с учетом таких факторов, как размер кэша основной памяти и количества обращений к памяти при выполнении одной команды.
Обращение к одним и тем же страницам повышает hit ratio. Чем больше hit ratio, тем меньше среднее время доступа к данным, находящимся в оперативной памяти.

## Slide 11: Инвертированная таблица страниц
Одна запись на страничный кадр
Записи не отсортированы – хэш
Notes: PowerPC, некоторые рабочих станциях Hewlett-Packard, IBM RT, IBM AS/400

## Slide 12: Размеры страницы
Обычно размер страницы – от 2^9 до 2^14 байт
Выбор зависит от таблицы страниц
Задаётся аппаратно или программно
Notes: Чем больше размер страницы, тем меньше будет размер структур данных, обслуживающих преобразование адресов, но тем больше будут потери, связанные с тем, что память можно выделять только постранично.

## Slide 13: Заключение
Выполнение процесса даже в отсутствие некоторых его компонентов в оперативной памяти.
Возможность выполнения больших программ, размер которых может превышать размер оперативной памяти.
Чтобы обеспечить данной схеме нужную производительность, отображение адресов осуществляется аппаратно при помощи многоуровневой таблицы страниц и ассоциативной памяти.